## CAHIER DES CLAUSES

TECHNIQUES PARTICULIERES

(C. C. T. P.)

### Etudes d’infrastructures routières

Et d'aménagements de sécurité en traversée d'agglomération

PREAMBULE :

Assurer la qualité des études c’est élaborer un projet conforme aux attentes du Maître d’ouvrage en optimisant les coûts, les délais et donner aux entreprises les moyens de réaliser des travaux de qualité.

I  Organisation du déroulement de l’étude par le Maître d’œuvre

L’organisation du déroulement de l’étude par le Maître d’œuvre comprend trois phases :

- La préparation, qui a pour objectif de traduire la commande du Maître d’ouvrage (explicite ou implicite) afin de déterminer les éléments nécessaires à l’étude et à l’organisation à mettre en œuvre.

- L’exécution, qui correspond à la phase de réalisation de l’étude technique en elle-même.

- La validation, qui formalise l’accord des différents intervenants sur la pertinence et la conformité de l’étude.

a) La préparation

Le Maître d’ouvrage précise sa demande lors d'une réunion de lancement et lors de laquelle il est procédé :

- au recensement des données :

- Identification de l’affaire

- Analyse des demandes et contraintes du Maître d’ouvrage

- Vérification du cadre légal (normes et textes afférents à ce type d’ouvrage

- Recueil des éléments existants (diagnostic de sécurité réalisé préalablement par le maître d'ouvrage)

- au choix de l’équipe, à la définition de l’organisation et du planning de l’étude :

Cette réunion fait l’objet d'un compte-rendu.

b) L’exécution

Les différentes réunions de suivi permettent d’assurer une adaptation constante aux contraintes qui émergent au fur et à mesure de l’avancement des études élémentaires.

Des comptes rendus permettent d’assurer la traçabilité des ajustements et des décisions prises.

La revue de conception, interne au Maître d’œuvre, lui permet de s’assurer de la cohérence du contenu des différentes études élémentaires et de leur enchaînement.

c) La validation

Cette étape, préalable au rendu définitif de l’étude, permet de s’assurer du contenu et de la conformité de celle-ci par rapport à la commande. Elle formalise l’engagement du Maître d’œuvre sur la qualité de son étude.

II  Généralités

Le présent cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) définit les conditions, la nature et les spécifications des études que le maître d'œuvre devra mener dans le cadre de la mission qui lui est confiée.

a) Etude de faisabilité

Ce niveau d’étude consiste à déterminer la faisabilité d'une ou plusieurs solutions pour une opération donnée.

Cette étude comprend :

- L’acquisition des différents supports (plan cadastral, carte IGN….)

- La recherche des différentes contraintes de terrain (réseaux divers, concessionnaires, environnement ….)

- Toutes les visites nécessaires sur le terrain

- Toutes les réunions demandées par le Maître d'ouvrage

Le dossier à fournir sera constitué des documents suivants :

- Plan de situation

- Vue en plan des différents aménagements avec présentation de variantes le cas échéant (le nombre et l’échelle sera à déterminer avec le Maître d’ouvrage)

- Une notice explicative pour chaque variante

- Une estimation sommaire de chaque aménagement

- Une note comparative (technico-économique) des différentes solutions proposées.

b) Avant projet sommaire

Ce niveau d’études sera à réaliser en deux étapes. La première étape étant la réalisation d’un document provisoire soumis à l’approbation du Maître d’ouvrage. La deuxième, étant le document définitif qui servira de base à la poursuite de l'étude.

A ce stade, le Maître d’ouvrage remettra au prestataire le levé topographique, l'étude géotechnique (sondages et/ou déflexion), les comptages de trafic (VL, PL, directionnels) et les relevés d’accidents.

Ce niveau d’étude comprend :

- Toutes les visites nécessaires sur le terrain

- Toutes les réunions demandées par le Maître d’ouvrage

- La consultation de tous les concessionnaires

- Les études particulières nécessaires

Le dossier à fournir sera constitué des documents suivants :

- Plan de situation

- Estimation sommaire

- Estimation détaillée (document équivalent au bordereau de prix + estimation)

- Plan des travaux

- Profil en long

- Profils en travers types

- Une notice technique (si besoin)

- Plan d’acquisition foncière le cas échéant

Niveau de précision demandé sur la vue en plan :

- Type de bordures et caniveaux

- Type des ouvrages d’assainissement

- Diamètre des canalisations

- Cotations diverses (largeur de chaussée, rayons ….)

- Représentation graphique de tous les types d’ouvrage (la plus réelle possible)

c) Avant projet détaillé

Ce niveau d’études sera à réaliser en deux étapes. La première étape étant la réalisation d’un document provisoire soumis à l’approbation du Maître d’œuvre. La deuxième, étant le document définitif.

En fonction de la nature du projet, le Maître d’ouvrage pourra remettre au prestataire un certain nombre de documents complémentaires permettant la bonne réalisation de l’étude :

- Levé topographique complémentaire ponctuel, étude géotechnique spécifique, sondages particuliers, comptages ponctuels (PL, directionnels) ….

Ce niveau d’études comprend :

- Toutes les visites nécessaires sur le terrain

- Toutes les réunions demandées par le Maître d’ouvrage

- La consultation de tous les concessionnaires

- Les études particulières nécessaires (étude hydraulique ….)

Le dossier à fournir sera constitué de :

- Plan de situation

- Estimation sommaire

- Estimation détaillée (document équivalent au bordereau de prix + estimation)

- Plan de travaux

- Profil en long (chaussée et hydraulique « assainissement »)

- Profils en travers types et particuliers

- Profils en travers (à la demande du Maître d’ouvrage)

- Une notice technique (si besoin)

- Plan d’acquisition foncière

- Plan de déviation et phasage des travaux

- Avant métré (par planche et le total sous forme de tableau)

- Notice d’entretien des ouvrages

Niveau de précision demandé sur la vue en plan :

- Type de bordures et caniveaux

- Type des ouvrages d’assainissement

- Diamètre des canalisations

- Cotations diverses (largeur de chaussée, rayons ….)

- Représentation graphique de tous les types d’ouvrage (la plus réelle possible)

- Les limites d’emprises + coordonnées (uniquement sur le plan des acquisitions foncières

- Altimétrie des bordures, de l’axe, des tampons et radiers

d) Dossier de consultation des entreprises

Cette phase concerne essentiellement la finalisation des détails techniques de la phase précédente, ainsi que les pièces écrites techniques nécessaires à la consultation des entreprises.

Ce niveau d’études comprend :

- Toutes les visites nécessaires sur le terrain

- Toutes les réunions demandées par le Maître d’ouvrage

- La consultation de tous les concessionnaires

- Les études particulières nécessaires

Le dossier à fournir sera constitué de :

- Plan de situation

- Estimation sommaire

- Estimation détaillée (document équivalent au bordereau de prix + estimation)

- Plan de travaux

- Profil en long (chaussée et hydraulique « assainissement »)

- Profils en travers types et particuliers

- Profils en travers (à la demande du Maître d’ouvrage)

- Une notice technique (si besoin)

- Plan d’acquisition foncière

- Plan de déviation et phasage des travaux

- Avant métré (par planche et le total sous forme de tableau)

- Notice d’entretien des ouvrages

Niveau de précision demandé sur la vue en plan :

- Type de bordures et caniveaux

- Type des ouvrages d’assainissement

- Diamètre des canalisations

- Cotations diverses (largeur de chaussée, rayons ….)

- Représentation graphique de tous les types d’ouvrage (la plus réelle possible)

- Les limites d’emprises + coordonnées (uniquement sur le plan des acquisitions foncières

- Altimétrie des bordures, de l’axe, des tampons et radiers

Le dossier devra comprendre en plus :

- Le bordereau de prix

- Le détail estimatif

- Le C.C.T.P.

- Le plan de déviation (indications schématiques de l’itinéraire de déviation sur fond de carte routière + réalisation des schémas de carrefour avec signalisation à mettre en place) et phasage des travaux

- L’estimation

- Le règlement de consultation (*)

- L’acte d’engagement (*)

- Le C.C.A.P. (*)

- La notice d’hygiène et de sécurité (*)

- Le plan général de coordination (*)

(*) pages de garde uniquement

III  Documents techniques de références

D'une manière générale, les documents techniques de référence, sont ceux applicables au domaine routier national et notamment :

- Les normes AFNOR

- Les documents techniques (cahier des clauses techniques générales notamment approuvés par arrêté ministériel ou interministériel)

- Les dossiers pilotes (recommandation, catalogue, guides et notes d’information de SETRA, du LCPC, du CETUR et du CETU).